Eelnõu

VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 975

Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks

Viimsi     	                                                                                                               12.04.2018

Ehitustegevuse liigi täpsustus:

Haabneeme alevikus, teedel - Lille tee L2, Kelluka tee 6a, Kelluka tee, Lille tee L1, Õilme tee L1, Vardi tee L3, Vardi tee L1, Liblika tee, Nurme tee L2, Vardi tee L5 ja Õisiku tee PON (kiudoptiline sidekaabel) sidevõrgu (sidetrasside ja sidekappide) ehitamine.

Projekteerimistingimuste andja:

Asutus	Viimsi Vallavalitsus

Asutuse registrikood	75021250

Ametniku nimi	Mart Kraut

Ametniku ametinimetus	ehitus- ja kommunaalameti ehitusteenistuse

tehnovõrkude spetsialist

Taotluse andmed:

Liik                          Telia Eesti AS projekteerimistingimuste taotlus

Number	1811002/03368

Kuupäev	29.03.2018

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed:

Katastritunnused ja  koha-aadressid:

89001:010:0385 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Lille tee L2

89001:010:0778 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kelluka tee 6a

89001:010:0777 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Kelluka tee

89001:010:0307 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Lille tee L1

89001:010:0943 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Õilme tee L1

89001:010:3800 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee L3

89001:010:1712 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee L1

89001:010:0274 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Liblika tee

89001:010:0273 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Nurme tee L2

89001:010:0918 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee L5

89001:010:0296 Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Õisiku tee

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused :

- Projekteerimistingimuste koostamise alus:

  - Telia Eesti AS poolt 30.01.2018 koostatud  VIM Nurmiku – Õisiku - Liblika PON   projekteerimise ja ehitamise asendiplaan.

  - Telia Eesti AS poolt 30.01.2018 koostatud ehituse lähteülesanne (ELÜ) - Harjumaa, Viimsi vald, Nurme-Lille-Vardi teede piirkonnas PON võrgu ehitus.

- Projekteerimist puudutava maa-ala insener-tehnilised lahendused ja võrgud:

  - Haabneeme aleviku  Lille tee, Kelluka tee, Õilme tee L1, Vardi tee, Liblika tee, Nurme tee   ja Õisiku tee piirkondades on osaliselt kehtivad detailplaneeringud (vt Viimsi valla  kaart lehekülg EVALD), mida arvestada antud sidevõrgu projekteerimisel.

  - Haabneeme aleviku Lille tee, Kelluka tee, Õilme tee L1, Vardi tee, Liblika tee, Nurme tee   ja Õisiku tee sidevõrgu projekteerimisel arvestada teiste side- ja telekommunikatsiooni ettevõtete, sh Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Radionet OÜ jt, olemasolevate ja võimalike kavandatavate sidevõrkude lahendustega.

  - Vajadusel täpsustada projektis olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste

kommunikatsioonide asukohad nende valdajatega.

  - Sademe-  ja  pinnavee  ärajuhtimise kraavide,  truupide  ja  torustike  olemasolul projek-teeritaval maa-alal, näidata nende rajatiste kõrgusmärgid, torude ja truupide diameetrid ning muud tehnilised andmed, ühtlasi tagada nende säilimine ning ehitusaegne ja ehitusjärgne normaalne toimimine.

  - Projekti asendiplaanil esitada kõikide olemasolevate tehnovõrkude (trasside) paigutus.

  - Projektis esitada sidetrasside alguse, pöördepunktide, lõpp-punktide, sidekappide ja sidekaevude koordinaadid.

  - Sidetrasside asukoht, trassivaliku staadiumis mõõtkavas M 1:500, eelnevalt koos-  kõlastada valla ehitus- ja kommunaalameti kommunaalteenistusega.

- Sidetrasside ehitustööd teostada eelistatult kinnisel meetodil. Ehitustööde mahtudes näha ette kogu ehitus- ja kaeveala taastamine täies ulatuses.  Ehitusprojekti koosseisus esitada katendite taastamise osa (haljasala ja teekatte osas) ning teekatete taastamine kogu ehitus- ja kaevala lõikes täies ulatuses, sh teede uue aluse ehitus. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus. Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus.

- Katendite ja haljakute taastamise joonised kooskõlastada projekteerimise käigus ja esitada ühes eksemplaris valla ehitus- ja kommunaalameti kommunaalteenistusele. Kinnistutele sissesõiduteede konstruktsiooni ja katendite võimaliku kahjustuse korral, nende taastamine ning uue haljastuse rajamine tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada piirnevate kinnistute omanikega.

- Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Viimsi Vallavolikogu määrusele 27.01.2015 nr 4 „Viimsi valla kaevetööde eeskiri“. Ehituse käigus kahjustatud teede ning juurdepääsuteede taastamine peab vastama Majandus- ja  taristuministri määrusele 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.

- Teedel ehitustööde läbiviimisel, nende vahetus läheduses ja juurdepääsuteede kasutamise korral, ning vajadusel sulgeda teid osaliselt, tuleb koostada selleks ajutine liikluskorralduste skeem, vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 13.07.2015 nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.

- Teede osalisel sulgemisel, lähtuda Viimsi Vallavolikogu  määrusest  27.01.2015  nr 1 „Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri“.

- Teede osalise sulgemise ajaks ning ajutise liikluskorralduse skeemi kohaselt, tuleb ehitajal tasuda tee sulgemise maks vastavalt Viimsi Vallavolikogu määrusele 27.01.2015 nr 2 „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“. Teede osalise sulgemise ajaks on Viimsi Vallavalitsuse kommunaalameti poolt väljastatavale kaeveloale ning ehitaja poolt esitatud tee sulgemise avaldusele märgitud ehitustööde teostamise periood tee osaliseks sulgemiseks. Tee osalise sulgemise maksu tasub ehitaja Viimsi Vallavalitsusele enne kaeveloa väljastamist.

- Enne ehitusloa taotlemist lisada projektile kõik vajalikud tehnilised tingimused ja   kooskõlastused.

- Ehitusprojekt  koostada Eesti Vabariigis kehtivate normide ja seaduste alusel.

- Projekt peab olema koostatud ehitusseadustikus ettenähtud pädeva isiku poolt ning majandustegevuse registris registreeritud projekteerimise õigust omava ettevõtja poolt.

- Projekt  vormistada  kaasajastatud, kuid mitte vanemal kui üks aasta, topo-geodeetilisel alusplaanil  ning vastavuses Majandus- ja taristuministri määrusele 24.04.2015 nr 32 „Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded“.

- Projekt peab vastama  Majandus- ja  taristuministri määrusele 17.07.2015 nr  97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning olema vormistatud mõõtkavas M 1:500  paberkandjal (2 eks.) ja digitaalsel andmekandjal (1 eks.), joonised DWG või DGN faili formaadis ning PDF-is, seletuskiri PDF-is, sh sisukord, seletuskiri, joonised, kooskõlastuste koondtabel jm. Väljastatud projekteerimis-tingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon koos lisadega köita projekti kausta.

- Projekt peab sisaldama ehitamiseks vajalikel kaevetöödel teisaldatava pinnase mahte (m3),  sh kogu väljakaevatava pinnase maht, utiliseeritava pinnase maht, tagasitäidetava pinnase maht, juurde veetava pinnase maht, sealhulgas eraldi liiv, killustik ja muld. Projektis näidata väljakaevatava pinnase ajutise ja alalise ladustamise asukohad ning utiliseeritava pinnase utiliseerimise asukohad.

- Projekt kooskõlastada:

15.1.  Telia Eesti AS-ga.

15.2.  Imatra Elekter AS-ga.

15.3.  AS-ga  KH Energia-Konsult.

15.4.  AS-ga Viimsi Vesi.

15.5.  AS-ga Gaasivõrgud.

15.6.  Kõikide teiste ehitus- ja kaevealas paiknevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste

(tehnovõrkude) omanikega või valdajatega.

15.7.  Kõigi ehitustöödega seotud kinnistute omanikega.

15.8.  Kõigi ehitustöödega seotud asjaomaste instantsidega.

15.9.  Viimsi Vallavalitsuse ehituse- ja kommunaalametiga ning keskkonna- ja

planeerimisametiga.

- Projekteeritavatele ja ehitatavatele siderajatistele, mis hakkavad paiknema, olenevalt projekteerimise käigus konkreetsest trassi valikust, Viimsi valla omandis olevatel kinnistutel, sõlmida Telia Eesti AS-l, kui nende rajatiste tulevasel omanikul, vallaga notariaalne servituudi leping maa isikliku kasutusõigusega koormamiseks  Telia Eesti AS-i  kasuks.

- Projekteeritavatele ja ehitatavatele siderajatistele, mis hakkavad paiknema, olenevalt projekteerimise käigus konkreetsest trassi valikust, juriidiliste isikute omandis olevatel kinnistutel, sõlmida  Telia Eesti AS-l, kui nende rajatiste tulevasel omanikul, nendega notariaalsed servituudi lepingud maa isikliku kasutusõigusega koormamiseks  Telia Eesti AS-i  kasuks.

- Viis päeva enne ehitustööde alustamist esitada ehitajal valla kommunaalametile avaldus kaevetööde teostamiseks infosüsteemis OPIS (viimsi.opis.ee), mille alusel väljastatakse kaeveluba.

- Ehitaja ei tohi alustada ehitustöid ilma ehitusloata.

- Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Lisad:

  - Telia Eesti AS projekteerimistingimuste taotlus 29.03.2018, nr 1811002/03368.

  - Telia Eesti AS poolt 30.01.2018 koostatud  VIM Nurmiku – Õisiku - Liblika PON    sidetrasside projekteerimise ja ehitamise asendiplaan.

  - Telia Eesti AS poolt  30.01.2018 koostatud ehituse lähteülesanne (ELÜ) - Harjumaa, Viimsi vald, Nurme-Lille-Vardi teede piirkonnas PON võrgu ehitus.

Kooskõlastatud  ...04.2018

Timmo Aleksandrov

ehitus- ja kommunaalameti  kommunaalteenistuse teedespetsialist

(allkirjastatud digitaalselt)

Kooskõlastatud  ...04.2018

Taavi Valgmäe

ehitus- ja kommunaalameti  kommunaalteenistuse  kommunikatsioonide

spetsialist

(allkirjastatud digitaalselt)

| Jüri Kurba ehitus- ja kommunaalameti ehitusteenistuse peaspetsialist ...04.2018 |  |
| --- | --- |

(allkirjastatud digitaalselt)