OÜ VIIMSI VALLA

ARENDUSKESKUS

VIIMSI VALD

PRINGI KÜLA

LAANEOTSA TEE 1-18,

LAANEOTSA TEE 20, 22, 24,

LAANELINNU TEE 8, LAANEKIVI TEE 14, 16

JA LAANEOTSA TEE

DETAILPLANEERING

Projekt nr 08-14

Tellija:          OÜ Mapri

Õpetaja tn 9a

Tartu 51003

tel. 68 30 115

Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ

Viimsi alevik Nelgi tee 1

Projektijuht: P.Toom

Telefon: 6028863

Aprill 2014.a

#### ÜLDANDMED

0.1 Planeeringu objekt ja asukoht

0.2 Tellija

0.3 Projekteerija

0.4 Detailplaneeringu lähtedokumendid

#### OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

1.1 Sissejuhatus

1.2 Üldandmed

1.3 Olemasolev maakasutus

#### DETAILPLANEERINGU KIRJELDUS

2.1  Vastavus üldplaneeringule ja üldplaneeringu muutmise ettepanek

2.2  Arhitektuurne planeerimislahendus

2.3  Teed. Liiklus. Parkimine

2.4  Haljastus

2.5  Keskkonnakaitselised abinõud

2.6 Turvaabinõud

2.7 Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid

#### TEHNOVÕRGUD

3.1 Veevarustus. Kanalisatsioon. Sadevesi

3.2 Elektrivarustus. Tänavavalgustus.

3.3 Sidevarustus

#### TULEOHUTUSABINÕUD

#### 5.   JOONISED

#### LISAD

#### KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU

# ÜLDANDMED

## Planeeringu objekt ja asukoht:

Viimsi vald

Pringi küla Laaneotsa tee 1-18,

Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee  detailplaneering

## Tellija:

OÜ Mapri

Õpetaja tn 9a

Tartu 51003

tel. 68 30 115

## Projekteerija:

Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ

Reg. kood 10449988, reg. nr EEP000176

74001 Viimsi alevik

Nelgi tee 1

Tel. 6028863

Projektijuht: 	Peedu Toom

Planeerija: 	Viire Ernesaks

## Detailplaneeringu lähtedokumendid

Viimsi Vallavalitsuse korraldus 14.märts 2014 nr.230 detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta Laaneotsa tee 1-18,

Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee  kinnistutel

Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

Viimsi valla üldplaneering (kehtestatud 10.01.2000.a)

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.” (kehtestatud 13.09.2005.a.)

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (kehtestatud 13.10.2009.a)

Geodeetiline alusplaan on koostatud:  AV Geodeesia OÜ poolt. Töö number 27/12.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

## Sissejuhatus

Viimsi valla Pringi küla Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee  detailplaneering aluseks on Viimsi Vallavalitsuse korraldus 14.märts 2014 nr.230 detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta.

Käesoleva detailplaneeringuga muudetakse 27.03.2009.a korraldusega nr.151 kehtestatud Kingu VI ja Ranna I detailplaneeringuga määratud elamukrundi ehitusõigust suurendades lubatud ehitusalust pinda kuni 10 protsendini krundi pindalast.

## Üldandmed

Planeeritav ala asub Pingi külas Vardi tee ja endise Männi aiandusühistu territooriumi vahel paikneva metsaalaga.

Vastavalt eelnevalt kehtestatud detailplaneerignule on Ranna I ja Kingi VI maaüksused jagatud elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusteks.

Planeeritval alal käib hetkel teede ning tehnovõrkude ehitamine.

Ala topograafilise plaani on koostanud :  AV Geodeesia OÜ poolt. Töö number 27/12.

Koordinaadid on L-Est 1997 süsteemis, kõrgused on Balti süsteemis.

## Olemasolev maakasutus

Laaneotsa tee 1 ( kü 89001:003:1978) suurus on 3300 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 2 ( kü 89001:003:1979) suurus on 3319 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 3 ( kü 89001:003:1981) suurus on 3301 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 4 ( kü 89001:003:1982) suurus on 3307 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 5 ( kü 89001:003:1983) suurus on 3302 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 6 ( kü 89001:003:1984) suurus on 3340 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 7 ( kü 89001:003:1985) suurus on 3317 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 8 ( kü 89001:003:1986) suurus on 3317 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 9 ( kü 89001:003:1987) suurus on 3807 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 10 ( kü 89001:003:1988) suurus on 3334 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 11 ( kü 89001:003:1989) suurus on 3307 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 11a ( kü 89001:003:1991) suurus on 30 m², sihtotstarve on tootmismaa.

Laaneotsa tee 12 ( kü 89001:003:1992) suurus on 3312 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 13 ( kü 89001:003:1993) suurus on 3299 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 14 ( kü 89001:003:1994) suurus on 3312 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 15 ( kü 89001:003:1995) suurus on 3888 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 16 ( kü 89001:003:1996) suurus on 3314 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 17 ( kü 89001:003:1997) suurus on 4464 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 18 ( kü 89001:003:1998) suurus on 3322 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 20 ( kü 89001:003:2001) suurus on 3309 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 22 ( kü 89001:003:2002) suurus on 3755 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee 24 ( kü 89001:003:2003) suurus on 3669 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laanelinnu tee 8 ( kü 89001:003:2008) suurus on 3397 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laanekivi tee 14 ( kü 89001:003:2009) suurus on 3303 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laanekivi tee 16 ( kü 89001:003:2011) suurus on 3300 m², sihtotstarve on elamumaa.

Laaneotsa tee ( kü 89001:003:2005) suurus on 14546 m², sihtotstarve on transpordimaa.

# DETAILPLANEERINGU KIRJELDUS

## Vastavus üldplaneeringule

Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee  detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning vastab

üldplaneeringu teemaplaneeringute “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” ning “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” põhimõtetele.

Üldplaneeringus on maakasutuse juhtfunktsioon väikeelamute maa hajaasustusviisil.

Teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kohaselt asub planeeritav ala rohevõrgustiku puhveralal, kus on hoonestamine lubatud vastavalt üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” määratud tingimustele.

## Arhitektuurne planeerimislahendus

Detailplaneeringu eesmärgiks on 24 elamumaa sihtotstarbega krundi kehtiva ehitusõiguse muutmine suurendades ehitusalust pinda kuni 10 protsendini krundi pindalast. Lisaks ühtlustatakse elamukruntide hoonestustingimused.

Kehtiv ehitusõigus on määratud  OÜ Ruum ja Maastik  poolt koostatud detailplaneeringuga "Viimsi valla Pringi küla Ranna I ja Kingi VI mü detailplaneering“, mis kehtestati Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr.151 27.03.2009.a

Käesoleva detailplaneeringuga käsitletakse 24 üksikelamu maa sihtotstarbega krunti ning

1 tootmismaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust.

Üksikelamu maa krundile võib püstitada 1 elamu ja 1 abihoone.

Maksimaalne üksikelamute kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on

8,5 m  ning abihoonel 5,0 m.

Hoonete +-0.00 maksimaalne kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist 80 cm.

Üksikelamud planeeritavatel kruntidel peavad olema modernse arhitektuuriga sobimaks kokku planeeritava ala kontaktvööndis paiknevate ridaelamutega. Palkmajad ei ole lubatud.

Välisviimistlusest kasutada minimaalselt  25 % ulatuses puitumaterjale (nt fassaadilaudis, fassaadivineer). Iluliistud akende ümber ja hoonenurkades ei tohi domineerida ja peavad olema põhitooniga sama värvi. Ei ole soovitav siduda kataloogimajade tüüpprojekte.

Fasaadivärvid peavad olema looduses esinevad, vältida ekstravagantseid tehislikke toone.

Üksikelamud võivad olla kas lamekatusega  (0-8 °) või kahepoolse viilkatusega 35-45°.

Kelpkatused ei ole lubatud.

Hooned võivad paikneda joonisel AP-3 määratud hoonestusalal.

Maksimaalne ehitusalune pind on 10 % elamukrundi pinnast. Ehitusaluse pinna hulka ei arvestata terrasside ja konsoolsete osade pindu.

Kuna tegemist on metsaalaga ning eesmärgiks on väljaspool ehitusala kompaktsete puistualade moodustumine, siis kõrghaljastuse säilitamiskohustusega alal , mis on tähistatud rohelise viirutsega,  on lubatud vaid hooldusraided.

Hoone minimaalne tulepüsivusklass on TP-3.

Elamukrunte on lubatud piirata piirdeaedadega. Piirete maksimaalne kõrgus on 1,5m

Planeeritud maa-alal on järgmised maakasutuse sihtotstarbed:

EP -        Üksikelamu maa (kataster – elamumaa)

LT   -      Tee ja tänava maa-ala (kataster – transpordimaa)

OE  -       Elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa (kataster-  tootmismaa)

Ehitusloa saamiseks tuleb koostada hoonete ehitusprojektid (staadium - eelprojekt). Projekt peab vastama Viimsi valla ehitusmääruse § 17 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusele nr 67 (17.09.2010)  "Nõuded ehitusprojektile".

Eelprojektid tuleb kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega ning esitada Viimsi Vallavalitsusele ehitusloa saamiseks. Ehitustegevus kruntidel ilma ehitusloata on keelatud. Detailplaneeringus antud piirangute ja kohustuste täitmise järelvalvet teostavad selleks Viimsi valla ehitusmäärusega volitatud ametiisikud.

## Teed. Liiklus. Parkimine

Juurdepääs planeeritud elamukruntidele on Laaneotsa, Laanekivi, Laanelinnu ja Laaneserva teedelt. Kingu VI ja Ranna I mü detailplaneeringu järgsed sõidu ning jalg- ja jalgrattateed on käesoleva detailplaneringu koostamise ajal ehitusjärgus.

Teede ehituse projekti on koostanud OÜ Reaalprojekt  töö nr.P13023.

Projektile on väljastatud tee-ehitusluba nr.TEL-007 oktoobris 2013.a

Sõidutee asfaltkatte laius planeeritava ala sõiduteedel on 4,6m ning jalg- ja jalgrattateedel 2,5m.

## Haljastus

Tegemist on segametsa alaga, kus suurel osal kinnistus lasub kõrghaljastuse säilitamise kohustus. Kõrghaljastuse säilitamise kohustusega ala on joonisel AP-3 tähistatud rohelise viirutusega, seal on lubatud vaid hooldusraided.

Hooldusraided kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaametiga.

hooldusraie, metsakasvatuse võte: metsast kõrvaldatakse perioodiliselt need puud, kelle edasine säilitamine takistaks metsa kvaliteetset kasvu. Hooldusraiega reguleeritakse metsa liigilist koostist, parandatakse tema sanitaarset seisundit ning suurendatakse vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele, seega luuakse eeldus metsa tootlikkusele ja kvaliteedi parandamisele. Hooldusraie parandab hoiu- ja kaitsemetsa sanitaarhügieenilisi ja dekoratiivseid omadusi. Eelküpses metsas võimaldab hooldusraie soodustada metsa loodusliku uuenduse teket.

Hooldusraie alameetodi (alaprintsiibi) puhul raiutakse välja peamiselt IV ja V klassi puid ja puistu kujundatakse peamiselt ülarinde puudest. Seda meetodit rakendatakse männikute, kuusikute, kaasikute ja teiste puhtpuistute hooldamisel. Hooldusraie ülameetodi (ülaprintsiibi) puhul raiutakse puid peamiselt ülarindest, luues head eeldused II rinde puude kasvuks. Selle meetodiga kujundatakse kaherindelised puistud, nn liitpuistud. Meetod kujunes 19. sajandil peamiselt tammikute hooldamisel, nüüdisajal kasutatakse seda näiteks männikutes või kaasikutes, kus II rindes kasvab elujõuline kuusk.

Hooldusraie jaguneb valgustusraieks, harvendusraieks ja sanitaarraieks.

- Valgustusraie on puistu liigilise koosseisu kujundamiseks ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamiseks noorendikes tehtav raie.

- Harvendusraiet tehakse 21–40-aastases okaspuistus ja seemnetekkelises kõvade lehtpuude (nt tamme-, saare-) puistus. Kase-, haava-, lepa- ja teiste pehmete lehtpuude puistu vajab harvendusraiet 21–30-aastaselt. Harvendusraie ajaks peab puude areng olema selgelt eristunud. Harvendusraiega saab parandada puistu liigilist koostist, halvemate tüveomadustega puude väljaraiumisega ka puistu tüveomadusi. Harvendusaste sõltub puistu liigilisest koostisest, tihedusest ja sanitaarsest seisundist. Harvendusraiega tuleb saavutada kasvama jäetud puude selline paigutus ühel pinnaühikul, mis tagaks olemasolevates tingimustes suurima tootlikkuse ja puidu parima kvaliteedi. Harvendusraiet on otstarbekas kavandada puistusse, mille liitus (täius) on suurem kui 0,8.

- Sanitaarraie puhul eemaldatakse nakkusallikaks olevad või kahjurite paljunemist soodustavad puud. Sanitaarraiet võib teha mis tahes vanusega puistus metsakaitselise ekspertiisi alusel.

## Keskkonnakaitselised abinõud

Planeeritud maa-ala keskkonnakaitselised abinõud on järgmised:

- Jäätmed kogutakse ja hoiustatakse omal krundil. Regulaarse  äraveo osas sõlmida leping seda teenust pakkuva firmaga. Orgaaniliste jäätmete komposteerimine.

- Kanaliseerimine

- Ehitamise käigus kooritav kasvupinnas kasutada ära haljastustöödel.

- Teede ja platside rajamine tolmuvaba kattega

- Kõrghaljastuse säilitamine.

## Turvaabinõud

Elav keskkond ja korrashoid vähendavad kuriteohirmu.

Selgelt eristatud juurdepääsud ja hea varustatus viitadega vähendavad kuriteohirmu.

Hea nähtavus ja valgustus vähendavad sissemurdmiste, vandalismi, vägivallaaktide, autodega seotud kuritegevuse, varguste ja süütamiste riski.

Vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud, uksed, aknad ja klaasid vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmise riski.

Sissemurdmiste või vandalismiaktide sihtmärkide tugevdamine või eemaldamine peale rünnakut vähendab vahejuhtumite kordumise riski. Kergesti rünnatavate sissepääsude jälgimine, milles soovitavalt kasutatakse ka videojälgimist vähendab sissemurdmiste riski.

Läbi maa-alal planeeritud kergliiklusteede valgutamine vähendab vandalismiriski.

Üldkasutatava ala ja ühiskasutatava ala selge eristatavus vähendab vandalismi ja sissemurdmiste riski.

Kiired korrastustööd vähendavad edaspidist uute vandalismi-rünnakute poolt tekitatavat suuremat kahju. Kiire korrastamise tagab jälgimis-, kontrolli- ja haldamispoliitika olemasolu.

Parklate jälgimine, soovitatavalt videovalve abil vähendab autovarguste ja autodega seotud kuritegude riski.

Süttimatust materjalist prügianumate kasutamine vähendab süütamise riski.

Juurdepääsuteede jälgimine vähendab vägivaldsete kuritegude riski, eriti juhul kui kasutatakse ka videovalvet. Korrashoid, eriti süttiva prügi kiire eemaldamine vähendab süütamise ohtu. See nõuab pidevat järelvalvet ja haldamispoliitikat.

Soovitav on naabrivalvesektori moodustamine.

## Kehtivad piirangud ja kaitsevööndid

Detailplaneeringu alale planeeritavate tehnorajatiste osas on kohustus seada isiklik kasutusõigus tehnovõrkude omanike kasuks ja asjaõigusleping.

### Elektritrassi kaitsevöönd

Mõlemale poole 0,4 kV ja 10 kV elektrikaablit on kaitsevöönd 1.0 m. Seal võib töid teostada ainult Imatra Elekter As loal.

### Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevöönd

Mõlemale poole vee- ja kanalisatsioonitorustikke on kaitsevöönd 2,0 m, seal võib töid teostada ainult AS Viimsi Vesi loal.

# TEHNOVÕRGUD

## Veevarustus.Kanalisatsioon. Sadevesi.

Piirkonnas on välja ehitamisel Kingu VI ja Ranna I detailplaneeringu järgsed vee- ja kanalisatsioonitrassid. Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekti on koostanud AS Viimsi Keevitus - Prigi küla Kingu ja Ranna maaüksuste veevarustus ja kanalisatsioon töö nr.0129

Ehitusluba nr. 25299 04.07.2013 (veetorustik),

nr. 25301 04.07.2013.a (kanalisatsioonitorustik).

Sademevesi juhitakse piirkonda läbivatesse kraavidesse.

## 3.2  Elektrivarustus. Tänavavalgustus.

Elektrivarustus on välja ehitatud vastavalt Inseneribüroo T.Roosileht & KO OÜ koostatud elektrivarustuse projektile "Kingu  VI JA Ranna I MÜ, Viimsi vald, Elektrivarustus".

Töö number 12TR03. Ehitusluba nr.24190 05.12.2013.a

Tänavavalgustuse projekti on koostanud Inseneribüroo T.Roosileht & KO OÜ

"Kingu  VI JA Ranna I MÜ, Viimsi vald, Tänavavalgustus". Töö number 12TR11.

## 3.3  Sidevarustus

Detailplaneeringu joonisele on kantud perspektiivse sidekanalisatsiooni asukoht.

# TULEOHUTUSABINÕUD

Detailplaneering vastab Eesti Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. kehtestatud määrusele nr 315.

Tuleohutusabinõud on järgmised:

Juurdepääsus planeeritud kruntidele on Laaneotsa, Laanekivi, Laanelinnu ja Laaneserva teedelt.

Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud hoonetele-rajatistele peavad olema vabad ja aastaringselt kasutuskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muul põhjusel, kui see takistab tuletõrje- või päästetehnika läbisõitu, tuleb rajada koheselt uus läbipääs suletavasse lõiku.

Hoonetevahelisse tuleohutuskujasse on keelatud ladustada põlevmaterjale ning põlevpakendis seadmeid.

Hoonete minimaalne tulepüsivusaste on TP-3. Projekteeritavate hoonete ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Päästeameti Põhja Päästekeskusega.

Hoonete projekteerimisel lähtuda standarist  812-7:2008  Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.

Tuletõrje veevarustus lahendatud vastavalt standardile 812-6:2012

Piirkonna tulekustutusvesi saadakse tuletõrjehüdrantidest , mis paiknevad Laaneotsa tee 8 ja 18 kinnistute nurgal.

# 5. Joonised

  - Kontaktvöönd							AP-1

  - Tugiplaan M 1:1000						AP-2

  - Detailplaneering  M 1:1000		           			AP-3

5.4 Illustratsioon							AP-4

# 6. LISAD

# 7.KOOSKÕLASTUSTE KOONDLOETELU

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse tekst või lühikirjeldus. Viited lisatud kirjadele | Kooskõlastuse originaal asukoht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | OÜ Mapri Laaneotsa tee 12,16,18,20 |  | Kooskõlastus Allkiri /Reigo Randmets/ | Joonisel AP-3 |
| 2 | Süda Invest OÜ Laaneotsa tee 2,4,6,8,10,14,22,24, Laaneotsa tee |  | Kooskõlastatud Allkiri/Marek Pärtel/ | Joonisel AP-3 |
| 3 | Sinitta AS Laaneotsa tee 1,3,5,7,9,11,11a,13,15,17, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14,16, Laaneotsa tee |  | Kooskõlastatud Allkiri/Viktor Arnas/ | Joonisel AP-3 |
| 4 | Laaneotsa tee 11 |  | Kooskõlastatud Allkiri/Gert Kerde/ | Joonisel AP-3 |
| 5 | Päästeameti Põhja Päästekeskus Insenertehniline büroo | 06.mai 2014.a K-KG/23-2 | Kooskõlastatud Allkiri/Karmo Gudinas/ | Joonisel AP-3 |
| 6 | Imatra Elekter AS | 05.05.2014.a Nr.9580 | Kooskõlastatud detailplaneering. Elektrivarustuses arvestada varem koostatud tööjooniseid. Töö 12TR03 Allkiri/Juhan Oja/ Insener-projekteerija | Joonisel AP-3 |
| 7 | AS Viimsi Vesi | Nr.4253 30.04.14 | Kooskõlastatud AS Viimsi Vesi Reg.10461699 Allkiri/Jüri Mäevere/ | Joonisel AP-3 |
| 8 | Rito Elektritööd AS | 09.05.2014.a Nr.1204 | Kooskõlastatud tänavavalgustuse osas Rito Elektritööd AS-ga Järgmistel tingimustel: Allkiri /Alar Moon/ | Joonisel AP-3 |

Ärakiri õige                 V.Ernesaks